|  | УТВЕРЖДЕНО: Директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр информационных технологий» ____________________ В.М. Долгош «_____»________________ 2011 год М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Конкурсное задание)

на выполнение опытно-конструкторских работ

по созданию геоинформационной системы Кировской области

1. Наименование работы:

Выполнение опытно-конструкторских работ по созданию геоинформационной системы Кировской области.

2. Общие сведения:

2.1. Государственный заказчик: Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр информационных технологий».

2.2. Исполнитель работ: определяется по итогам проведения открытого конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования: средства областного бюджета.

2.4. Место выполнения работ: Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр информационных технологий», г. Киров, ул. Горбачева, 60.

3. Цель и назначение работ:

3.1. Геоинформационная система Кировской области (далее - ГИС) создаётся с целью:

- создания единого информационного пространства для органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области, в том числе за счёт разработки технических средств, обеспечивающих интеграцию существующих ведомственных информационных систем;

- обеспечения органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области комплексной информацией для оперативного анализа и принятия управленческих решений;

- снижения расходов бюджетов за счет исключения дублирования при создании ведомственных информационных систем, которые содержат сведения о пространственных данных;

- повышения информационной открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

3.2. Геоинформационная система Кировской области должна состоять из следующих элементов:

- распределенной сети передачи данных;

- программно-аппаратного комплекса сервера базы данных;

- подсистемы администрирования (обработки и конвертирования данных, назначения прав и уровней доступа и т.д.);

- программно-технического комплекса для обработки запросов пользователей ГИС через Web-интерфейс;

- программного инструментария пространственного анализа, математического моделирования и прогнозирования.

3.3. Структура организации данных ГИС должна быть основана на базовой картографической основе и предусматривать:

- взаимоувязанное представление информационных моделей различных объектов управления;

- пространственную привязку, систематизацию и возможность произвольного отбора всей поступающей и хранимой информации;

- комплексность и наглядность представления информации;

- возможность динамического моделирования процессов и явлений.

3.4. Выполнение опытно-конструкторской работы по созданию ГИС предусмотрено областной целевой программой «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Кировской области» на 2011 - 2013 годы», утверждённой постановлением Правительства Кировской области от 22.12.2010 № 83/639.

4. Содержание работ:

Опытно-конструкторские работы по созданию геоинформационной системы Кировской области включают:

4.1. Инвентаризацию имеющихся в органах государственной власти и местного самоуправления баз данных и информационных систем.

  - Сравнительное прототипирование серверной инфраструктуры ГИС с обоснованием выбора технических средств серверного вычислительного комплекса и базового программного обеспечения из нескольких альтернативных вариантов.

  - Создание опытного образца ГИС.

4.4. Наполнение опытного образца ГИС базовым картографическим слоем.

4.5. Создание функционального прототипа рабочего места пользователя ГИС.

4.6. Разработку технического проекта ГИС, включающего проектные решения объединения существующих баз данных в единую информационную среду и их пространственной привязке к базовому картографическому слою, с учетом особенностей местных систем координат.

5. Требования к проведению работ:

5.1. Технический проект ГИС должен быть разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52155-2003 «Географические информационные системы федеральные, региональные, муниципальные».

ГИС должна обеспечивать:

- ввод, обработку и использование топогеодезических и фотографических карт и планов с учетом особенностей местных систем координат;

- ввод, валидацию и построение пространственных объектов из каталогов координат;

- ввод, хранение и обработку тематических пространственных слоев;

- возможность совмещения картографических слоев;

- автоматизированное преобразование систем координат картографических слоев;

- возможность аналитической обработки хранимых пространственных и атрибутивных данных;

- возможность автоматизированной интеграции с другими информационными системами;

- возможность функционирования клиентских рабочих мест пользователей ГИС через web-интерфейс.

5.2. Технический проект по созданию ГИС должен содержать требования по обеспечению  защиты открытой и конфиденциальной информации, и выполнение соответствующих требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-технических документов ФСБ России и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации в области информационной безопасности государственных информационных ресурсов.

В ГИС должен быть обеспечен  многопользовательский режим доступа к информации, с разграничением прав доступа  пользователей.

Защита конфиденциальной информации при ее передаче по сети должна осуществляться в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в сфере  международного информационного обмена» от 12 мая 2004 года №611.

Для обеспечения информационной безопасности ГИС должны быть предусмотрены мероприятия и работы по защите конфиденциальной информации, в том числе разработка необходимых организационно-технических и проектных документов, регламентирующих и определяющих технические решения по созданию подсистемы, с учётом требований «Специальных требований и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)» от 02.03.2011.

5.3. Опытный образец ГИС должен иметь в составе базовую картографическую подсистему, сформированную из состава цифровых топографических карт (ЦТК) Кировской области, и предусматривать возможность её дальнейшего развития за счёт создания дополнительных тематических подсистем.

5.4. Перечень пространственных слоёв в базовой картографической подсистеме ГИС (базовый тематический слой «Картография») приведён в таблице.

Таблица

| № п/п | Категория | Пространственные слои |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автодороги | – Автомагистрали (автострады) – Усовершенствованные шоссе – Шоссе – Улучшенные грунтовые дороги – Грунтовые проселочные дороги – Полевые и лесные дороги |
| 2 | Дорожные сооружения | – Мосты – Паромные переправы – Путепроводы |
| 3 | Ж/д дороги | – Ж/д ширококолейные – Ж/д узкоколейные – Станции ж/д – Станции узкоколейной ж/д |
| 4 | Гидрография | – Реки постоянные (от 10 до 60М) – Реки постоянные (до 10М) – Водохранилища – Озера – Пруды |
| 5 | Населённые пункты | – Города – Кварталы в населенных пунктах – Части населенного пункта – Поселки городского типа – Поселки сельского типа – Улицы магистральные и главные – Улицы прочие |
| 6 | Объекты инфраструктуры | – Аэропорты – Линии связи – ЛЭП |
| 7 | Административные районы Кировской области | – Границы районов |
| 8 | Растительность | – Кустарники – Леса – Луга – Мхи и лишайники – Сады |

5.5. Технический проект по созданию ГИС должен содержать предложения по дальнейшему развитию за счёт создания следующих тематических подсистем:

- Административно-территориальное устройство;

- Документы территориального планирования;

- Кадастр;

- Лесное хозяйство;

- Водное хозяйство;

- Природные ресурсы и ООПТ.

5.6. Технические требования к созданию тематических подсистем ГИС области должны быть разработаны на основании результатов инвентаризации имеющихся в органах государственной власти и местного самоуправления баз данных и информационных систем с учётом требований ведомственных нормативных документов.

5.7. Технические требования к созданию тематических подсистем ГИС должны содержать:

- перечень информационных ресурсов, содержащих пространственную информацию, в базах данных и информационных системах органов государственной власти и местного самоуправления;

- предложения по техническим решениям по объединению таких ресурсов в единую информационную среду, включая механизм их пространственной привязки к базовому картографическому слою, с учетом особенностей местных систем координат, а также оценку затрат, необходимых для обеспечения такого объединения.

- предложения по модернизации существующих ведомственных информационных систем.

5.8. Выбор проектного решения для развертывания ГИС должен осуществляться на основе оценки функциональных прототипов подсистем в соответствии с положениями ГОСТ 28195-99 «Оценка качества программных средств».

Сравнительное прототипирование сервера базы данных должно позволить произвести мотивированный выбор с учётом предполагаемых затрат на приобретение и лицензирование технических средств серверного вычислительного комплекса и базового программного обеспечения:

Операционной системы:

- Windows Server;

- Linux Server.

СервераСУБД:

- Microsoft SQL Server;

- Oracle;

- PostgreSQL/PostGIS.

Сравнительное прототипирование автоматизированных рабочих мест пользователей ГИС должно позволить произвести мотивированный выбор технических средств серверного вычислительного комплекса и базового программного обеспечения сервера приложений, проектного решения для разработки web-сервисов, web-приложений и специализированных АРМ.

5.9. По результатам выбора проектного решения, Исполнитель разрабатывает функциональный прототип ГИС, наполняет его базовым тематическим слоем «Картография» и передаёт его в опытную эксплуатацию Заказчику.

6. Ожидаемые результаты работ:

Исполнитель сдает Заказчику:

- Технический проект ГИС – 1 экз.;

- Обеспечивает установку на технических средствах заказчика функционального прототипа клиентского рабочего места пользователя ГИС.

7. Начальная (максимальная) цена.

Начальная (максимальная) цена договора – 1 660 000,00 руб.

8. Сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ – в течение 75 календарных дней с даты заключения договора.