УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Правительства
Российской Федерации
от «   »	2007 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ

о создании, использовании, хранении и распространении электронных навигационных карт

1.	Электронная навигационная карта - это цифровая тематическая карта, дополненная    навигационной   информацией,   позволяющей   определять местоположение объекта и рассчитывать маршрут его движения.

2.	Электронные навигационные карты являются государственными картами Российской Федерации   и создаются на основе государственных топографических   карт в масштабах 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000,1:500000,1:1000000.

3.	Создание, обновление и мониторинг электронных навигационных карт относятся к работам федерального значения.

4.	Нормативно-технические   документы   по   вопросам   создания,
мониторинга, хранения и распространения электронных навигационных карт
разрабатывают и утверждают Министерство транспорта Российской Федерации
и  Министерство  обороны  Российской  Федерации  по  согласованию  с
заинтересованными министерствами и ведомствами.

5.	Электронные навигационные карты должны удовлетворять следующим основным требованиям:

быть созданы в равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса - Крюгера, вычисленной для шестиградусной зоны по элементам эллипсоида Красовского;

быть созданы в установленной системе координат и специальной системе условных знаков;

листы карты должны иметь вид трапеций, стороны которых - линии меридианов и параллелей. Размеры сторон трапеции электронных навигационных карт должны полностью совпадать с размерами, сторон трапеций топографических карт соответствующего масштаба;

геодезическая основа электронных, навигационных карт аналогична геодезической основе топографических карт соответствующего масштаба;

точность положения географических объектов на электронных навигационных картах должна соответствовать точности положения аналогичных объектов на топографической карте соответствующего масштаба;

средние ошибки в нанесении навигационных объектов относительно твёрдых контуров не должны превышать 0.5 мм в масштабе карты;

достоверно, с соответствующей масштабу точностью и полнотой отображать современное состояние дорожной сети, окружающей местности и навигационной информации;

быть наглядными и удобочитаемыми на экране средств отображения; позволять быстро оценивать дорожную и навигационную обстановку;

обеспечивать с соответствующей масштабу точностью определение своего местоположения, ориентирование на местности, расчёт маршрута движения и безопасное движение транспортного средства по установленному маршруту.

6. Электронные навигационные карты содержат географические объекты в соответствие с содержанием топографической карты открытого пользования соответствующего масштаба и навигационную информацию.

7. Навигационная  информация  электронных  навигационных  карт
включает координаты,  описывающие  топологию дорожной сети  (граф
дорожной сети), а также характеристики по классам дороги и адреса.

8. Электронные навигационные карты могут содержать  ополнительную об элементах обустройства автомобильных дорог и дорожного сервиса.

9. Электронные навигационные карты включаются в состав федерального картографо-геодезического фонда.

10.	Вопросы хранения, предоставления в пользование и использования навигационных  карт регламентируются нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами      федерального картографо-геодезического фонда.