УДК 528.44                                                                       В.А.Калюжин, Ф.В.Каравайцев

СГГА

г. Новосибирск

О подходе уточнения границ муниципальных образований и населенных пунктов

На основании Федерального закона №131 – ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного управления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) вводится двухуровневая система территориальной организации местного самоуправления, которая обусловила проведение комплексной реформы института местной власти в России. И в начале этой реформы органы государственной власти в субъектах Российской Федерации проводили работы по установлению границ муниципальных образований и населенных пунктов (далее - границы).

В соответствии с пунктом 1 части 1и 3 статьи 85 Федерального закона [1] установления границ в субъектах Российской Федерации должно осуществляться в два этапа:

- в срок до 1 марта 2005 года, границы утверждаются законами субъектов Российской Федерации либо в срок до 31 марта 2005 года Федеральным органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации в виде картографического описания;

- в срок до 1 января 2013 года, выполнить описания и утверждения границ в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.

В настоящее время все субъекты Российской Федерации прошли первый этап установления границ, и теперь перед ними стоит задача приведения (уточнения) границ в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.

Сейчас в Российской Федерации наблюдается низкий темп уточнения границ муниципальных образований (населенных пунктов). Так, например, в 2006 году только около 30% субъектов Российской Федерации уточнили границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства [2].

В Новосибирской области границы уточнены только у одного муниципального образования (г.Куйбышев). Здесь необходимо отметить, что органы государственной власти данного субъекта Российской Федерации  проводят работы по уточнению границ муниципальных образований и населенных пунктов. В 2011 году будет завершена работа по описанию и утверждению уточненной границы города Новосибирск и приступили к уточнению границ г. Оби и г. Бердска.

Авторы в [2-4] считают, что сдерживающими факторами реализации 2-го этапа установления границ муниципальных образований (населенных пунктов) являются:

- территориальные споры;

- применение мелкомасштабных карт не всегда требуемого качества, точности и достоверности, которые использовались в качестве картографической основы карты – схемы в законах субъектов Российской Федерации;

- отсутствие ответственности органов государственной власти и местного самоуправления за не исполнение процедуры уточнения границ в обозначенный срок;

- и т. д.

К выше изложенному стоит добавить: отсутствие методики уточнения границ муниципальных образований и населенных пунктов; технические и кадастровые ошибки в приграничной зоне муниципального образования (населенного пункта).

Вклад в решение вопроса по установлению границ муниципальных образований (населенных пунктов), за последние 10 лет, внесли: Федеральный законодатель [5-8], Правительство Российской Федерации и Росреестр в виде подзаконных актов [9-10] и методических рекомендаций [11]. А так же следует особо выделить труды Российских ученных и практиков, работы некоторых из них представлены в [12-16], составляют теоретическую основу производства земельно – кадастровых работ. На основе анализа, систематизации и адаптации этой теоретической основы для решения задачи уточнения границ муниципальных образований и населенных пунктов с учетом градостроительного и земельного законодательства, нами, предлагается уточнение границ осуществлять с учетом следующих принципов:

1) актуальность, т.е. уточнение границ должно выполняться на основании актуальных топографических карт (планов) и сведений о границах земельных участков в приграничных зонах муниципальных образований и населенных пунктов, как на стадии формирования, так и образования объектов кадастрового учета в государственном кадастре недвижимости;

2) однозначность, т.е. описание местоположения границ должно позволить однозначно позиционировать (трактовать) границы как на картах (планах), так и на местности.

3) сопоставимость, т.е. местоположение уточненной границы на крупномасштабных картах (планах) должно соответствовать картографическому описанию границ, представленных на карте – схеме  в законе  субъекта Российской Федерации.

4) согласованность, т.е. уточнение границ должно выполняться с учетом генерального плана, функционального зонирования территории, сложившегося землепользования и государственного кадастра недвижимости.

5) непрерывность, т.е. граница должна представлять собой непрерывную линию. Недопустимы разрывы в границе, вклинивания в территорию муниципального образования, чересполосицы – обособленных частей территории муниципального образования, если это определенно в законе субъекта Российской Федерации.

6) от общего к частному, т.е. формирование уточненной границы должно осуществляться в следующем порядке: границы – часть границы – характерная точка.

На основании изложенных принципов уточнения границ муниципальных образований логично выделить следующие основные требования к процессу формирования уточнения границ муниципальных образований и населенных пунктов.

- семантическое описание местоположения уточненной границы должно быть тождественно картографическому описанию;

- уклонения частей уточненной границы от границы, утвержденная законом субъекта Российской Федерации, не должны превышать предельной ошибки положения характерной точки границы на карте-схеме ( 3=1.8*Mкс, где Мкс-знаменатель карты-схемы);

- сумма площади включаемых и исключаемых земель из территории муниципального образования (населенного пункта), границы которого уточняются, относительно границ (утвержденных в законе субъекта Российской Федерации), должна равняться нулю, т.е. площадь территории муниципального образования (населенного пункта) в пределах уточненных границ должна быть равна площади, определенная в законе субъекта Российской Федерации;

- максимальное значение площади включаемых (исключаемых) земель не должно превышать удвоенной ошибки определения площади на карте-схеме;  , где Р – площадь включаемых (исключаемых) земель, в га;

- уточненная граница не должна пересекать границы земельных участков, населенных пунктов, муниципальных образований и территориальных зон, если эти границы установлены в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. И при соблюдении требований п.п. 1-4 уточненную границу можно совмещать свыше назваными границами;

- уточненная граница не должна пересекать: здания, жилые дома, постройки на капитальном фундаменте и сооружения;

- уточненная граница может пересекать границы земельных участков, если выявлены технические или кадастровые ошибки;

- уточненная граница может пересекать границы земельных участков, территориальных зон, населенных пунктов, муниципальных образований, если их статус – декларативный (неуточненый), при этом значение площади, например, земельного участка в новых границах (измененных) не должно превышать предельно допустимого значения:

где  - средняя квадратическая ошибка положения характерной точки границы относительно ближайшего пункта исходной геодезической основы, в м; Р – площадь земельного участка, в га;

- местоположение уточненной границы должно учитывать: ранее предоставленные земельные участки и планируемое строительство в пределах приграничной зоны муниципального образования (населенного пункта), при соблюдении требований п.п.1-4;

- земельные участки, входящие в состав единого комплекса, но расположены в разных муниципальных образованиях, должны быть включены в ту территорию, где расположен основной объем данного комплекса. Здесь необходимо учитывать п.п.1-4, распорядительные документы органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления, планируемые передачи объектов недвижимости между муниципальными образованиями и мнения (пожелания) правообладателей;

- если часть территории или часть земельного участка (например, предоставленные садоводческому, гаражно-строительному обществу либо под индивидуальное жилищное строительство) расположена на территории муниципального образования (населенного пункта) в пределах 2/3 от общей площади, то целесообразно включить всю территорию (земельный участок) в это муниципальное образование (населенный пункт). Если это не противоречит требованиям в п.п.1-4 пожеланию (мнению) правообладателей и органов местного самоуправления смежного муниципального образования;

- не допускается изломанность границ, если это не обусловлено существующими естественными или искусственными рубежами.

Как ранее отмечалось, что сдерживающим фактором проведения уточнения границ также являются технические и кадастровые ошибки в государственном кадастре недвижимости. Это относится к приграничным зонам муниципальных образований, где установлены разные местные системы координат. Поэтому перед проведением работ по уточнению границ необходимо проанализировать сведения государственного кадастра недвижимости в приграничной зоне с целью выявления и исправления технических и кадастровых ошибок.

И для повышения оперативности разрешения этих ошибок и возникающих территориальных споров рекомендуем создание комиссии из числа сотрудников Росреестра и представителей смежных муниципальных образований.

Таким образом, предложенный подход, опирающийся на выше изложенные принципы, требования и рекомендации позволит повысить оперативность и минимизировать издержки на разрешение территориальных споров.

Особенность данного подхода заключается в комплексном учете единства судьбы земельного и прочно связанных с ним объектов недвижимости, единство судьбы объектов недвижимости с комплексом и разграничений полномочий муниципальных образований в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами.

Список использованной литературы

- Федеральный закон  от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (http://www.referent.ru/1/185159);

- Кодина, Е.А., Широков А.Н., Юркова С.Н., Рекомендации по выполнению требований градостроительного и земельного законодательства к описанию границ муниципальных образований. М.: ФГПУ «Российский научный центр государственного и муниципального управления, 2006 – 54 с.;

- Дементьев, А.Н. Установление границ территорий и преобразование муниципальных образований – Обнинск: Институт муниципального управления, 2004. – 108 с.;

- Лесных, А.В. К вопросу об становлении границ муниципальных образований//Муниципальное право №3/2005, 7-11с.;

- Земельный кодекс Российской Федерации. (http://www.info-law.ru/kodeks/7/8795/);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. (http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_3.html#p811);

7.Федеральный закон от 24.07.2007 №221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (http://www.rosreestr.ru/document/legislation/325210/);

8.Федеральный закон «О землеустройстве» от 13 мая 2008 года N 66-ФЗ (http://www.rosreestr.ru/document/legislation/3350/);

9. Постановление  Правительства  Российской  Федерации   от  30.07.2009г. №  621 (http://www.rosreestr.ru/document/legislation/996785/);

10. Постановление Правительства Российской Федерации №688 от 20 августа 2009 г. «Об утверждении правил установления на местности границ объектов землеустройства» (http://nordoc.ru/doc/56-56366);

11. . СНиП 11 – 04 – 2003, Инструкция о порядке разработке, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Госстрой РФ. М; 2003 г.;

12. Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства. (утв. Росземкадастром 17 февраля 2003 год.)

13. Гладких, В.И. Кадастровые работы в городах. – Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1998. 218 с.;

14. Маслов, А.В., Юнусов, А.Г., Горохов, Г.И. Геодезические работы при землеустройстве: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1990. -215 с.;

15. Коротеева, Л.И. Земельно – кадастровые работы. Технология и организация: Учеб. пособие. 2-е изд. перераб. и допол. – Ростов н/Д: феникс, 2007. – 160 с.;

16. Волков С.Н. Землеустройство. Системы автоматизированного проектирования в землеустройстве. Т.6. – М.: Колос, 2002. – 328 с.;